## Slide 1: Тема 3.3. Фрезерные станки

## Slide 2
Фрезерные станки предназначены для фрезерования поверхностей планок, рычагов, крышек, корпусов и кронштейнов простой конфигурации; контуров сложной конфигурации (типа кулачков, шаблонов и т.д.); поверхностей корпусных деталей.
Технологические возможности станков фрезерной группы определяются конструкцией, компоновкой, классом точности станка и технической характеристикой системы ЧПУ.

## Slide 3
Фрезерные станки
Общего назначения
специализированные
- консольные
- бесконсольные
- продольно-фрезерные
- непрерывного фрезерования
- копировально-фрезерные
- зубофрезерные
- резьбофрезерные
- шпоночно-фрезерные
- шлицефрезерные

## Slide 4
Размер\ градация | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Размер стола, мм | 200х800 | 250х1000 | 320х1250 | 400х1600 | 500х2000
Типоразмеры станков

## Slide 5
По классификации фрезерные станки относятся к шестой группе, но часть входит и в пятую группу – зубо- и резьбообрабатывающих станков.
Типы станков:
1 – консольно-вертикально-фрезерные;
2 – непрерывного действия;
3 – одностоечные продольно-фрезерные;
4 – копировальные и гравировальные;
5 – вертикальные бесконсольные (с крестовым столом);
6 – продольные двухстоечные;
7 – консольно-фрезерные операционные;
8 – горизонтально-фрезерные консольные;
9 – разные.

## Slide 6
Буква, стоящая в конце номера станка, означает следующее:
конструктивную модификацию основной модели, например,
6Р82Г – станок горизонтально-фрезерный;
6Р12Б – быстроходная модель,
6Р82Ш – широкоуниверсальный;
2) различное исполнение станков по классам точности:
Н- нормальной точности;
П – повышенной,
В – высокой,
А – особо высокой
С – станки особо точные;
3) различные исполнения по используемым системам управления станками.

## Slide 7
Фрезерные станки с программным управлением оснащены механизмами автоматической смены инструмента:
Р – револьверный барабан, например 6Р13РФ3
М – инструментальный магазин, например 6Т13МФ3
Индекс завода:
ГФ – Горьковский завод фрезерных станков;
ДФ – Дмитровский завод фрезерных станков и др.

## Slide 9
Консольно-вертикально-фрезерные станки
Отличительная особенность станка — наличие консоли (кронштейна), несущей стол и перемещающейся по направляющим станины вверх и вниз.
Существуют горизонтальные, вертикальные, универсальные и широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки.

## Slide 11
Фрезерные станки непрерывного действия
карусельно-фрезерные
барабанно-фрезерные

## Slide 12
Продольные одностоечные фрезерные станки
Продольно-фрезерные станки делятся на одностоечные и двухстоечные и имеют несколько фрезерных шпинделей.
Продольно-фрезерные станки предназначены для обработки плоскостей крупногабаритных деталей.

## Slide 13
Копировальные и гравировальные фрезерные станки
На копировально-фрезерных станках обрабатывают плоские и объемные фасонные поверхности (кулачки, шаблоны, штампы, пресс-формы, лопатки турбин, металлические модели, копиры, заготовки некруглых колес и т.п.) в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства.

## Slide 14
Вертикально-фрезерные бесконсольные станки
Особенностями конструкции являются более жесткая станина и стойка, отсутствие консоли, червячно-реечный привод стола. Наличие этих особенностей станка позволяет обрабатывать крупные заготовки с большими припусками на высоких скоростях резания.

## Slide 15
Горизонтально-фрезерные консольные станки
Основными движениями в станке являются: главное движение резания, продольное и поперечное движение подачи.

## Slide 16
Специальные фрезерные станки
Специальные станки для фрезерования стружечных канавок и снятия затылков, например, режущей кромки сверла, в зависимости от совокупности видов работ подразделяют на станки для одновременного фрезерования двух канавок, а затем двух затылков; раздельного фрезерования канавок, а затем одновременного снятия двух затылков; одновременного фрезерования канавок и затылков.

## Slide 17
Общие сведения о фрезерных станках с числовым программным управлением
Фрезерные станки с ЧПУ предназначены для обработки плоских и пространственных поверхностей заготовок сложной формы.
Различают:
по расположению шпинделя (горизонтальное или вертикальное),
по числу координатных перемещений стола или фрезерной бабки,
по способу установки режущего инструмента в шпиндель станка (вручную или автоматически).

## Slide 18
По компоновке фрезерные станки с ЧПУ подразделяют:
вертикально-фрезерные бесконсольные;
вертикально-фрезерные консольные;
продольно-фрезерные;
широко-универсальные инструментальные.
Фрезерные станки оснащают прямоугольными и контурными системами ЧПУ.

## Slide 19
Вертикально-фрезерные консольные станки с числовым программным управлением
Станок предназначен для обработки концевыми фрезами плоских и пространственных деталей сложного профиля (штампов, пресс-форм, кулачков) из черных, цветных металлов и других материалов в мелкосерийном и среднесерийном производстве.
Главное движение – вращение шпинделя с закрепленной в нем фрезой
Движение подачи – продольное и поперечное перемещения

## Slide 20
6Р13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ
На базе этой модели были сконструированы станки:
6Р13Ф3-37 - консольно-фрезерный станок устройством ЧПУ Н33-2М;
6Р13РФ3 - консольно-фрезерный станок с револьверной головкой;
ГФ2171 - консольно-фрезерный станок с инструментальным магазином
Вертикальный фрезерный станок 6Р13Ф3 предназначается для обработки разнообразных деталей сложного профиля из стали, чугуна, труднообрабатываемых цветных металлов, главным образом торцовыми и концевыми фрезами, сверлами в среднесерийном и мелкосерийном производстве.

## Slide 21
Шероховатость обработанной поверхности Rz = 20 мкм.
Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—82.
Разработчик — Горьковское станкостроительное производственное объединение.
Категория качества — высшая.

## Slide 22
6520Ф3 (ЛТ 260Ф3) станок фрезерный вертикальный с крестовым столом
Бесконсольный вертикально-фрезерный станок 6520Ф3 с ЧПУ предназначен для фрезерования по программе разнообразных деталей сложной формы преимущественно торцевыми, угловыми и фасонными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
Основная особенность заключается в том, что все подачи (продольное и поперечное движение стола и перемещение шпиндельной бабки) в станке осуществляются от гидроцилиндров, управляемых следящей системой.

## Slide 23
Особенности наладки фрезерных станков
Выбор метода обработки. В зависимости от материала заготовки необходимо установить метод обработки – встречное или попутное фрезерование. Встречное фрезерование применяют для вязких материалов, попутное – для хрупких, чтобы не допустить выкрашивания кромки заготовки.

## Slide 24
Настройка режимов резания

## Slide 25
Настройка режимов резания.

## Slide 28
Последовательность этапов выбора режима резания.

## Slide 29
После определения рекомендуемых скорости резания и подач необходимо их скорректировать по паспорту станка. Выбирают ближайшую большую частоту вращения фрезы (шпинделя станка), если она не превышает рекомендуемую более чем на 10 %, в противном случае – меньшую.