## Slide 1: Тема 3.4. Станки строгально-протяжной группы

## Slide 2
Строгание – процесс снятия слоёв металла с плоских поверхностей заготовок.
Строгальные станки
поперечно-строгальные
продольно-строгальные
долбежные
при изготовлении мелких и средних по размерам деталей
для сравнительно крупных или для одновременного строгания нескольких деталей среднего размера
используют для обработки шпоночных пазов, канавок, фасонных поверхностей небольшой длины

## Slide 3
Параметры классификации оборудования:
По типу привода
По количеству рабочих поверхностей, которые могут обрабатываться одновременно.
По мощности привода.
По конфигурации перемещения инструмента или стола.

## Slide 4
Рисунок 1. Поперечно-строгальный станок.
Поперечно-строгальный станок предназначен для обработки деталей небольших габаритов.
Основные узлы:
Поддерживающий упор.
Стол.
Вертикальные направляющие
Резцедержатель (рис. 2).
Суппорт (рис. 3).
Ползун.
Горизонтальные направляющие.
Станина.
Поперечина.
Рисунок 2. Резцедержатель строгального станка.
Рисунок 3. Суппорт поперечно-строгального станка.

## Slide 5
Рисунок 4. Продольно-строгальный станок.
Продольно-строгальный станок служит для обработки крупногабаритных или массивных деталей.
Основные узлы:
Направляющие стола.
Станина.
Стол.
Левая стойка.
Правая стойка.
Верхняя поперечная перекладина.
Коробка привода вертикальной подачи траверсы.
Суппорт с резцедержателем.
Привод бокового суппорта.
Привод главного рабочего движения стола.

## Slide 6
Долбежный станок создан для обработки труднодоступных мест, в основном расположенных внутри ограниченного пространства обрабатываемой заготовки, куда не способен добраться другой металлорежущий инструмент.
Рисунок 2. Долбежный станок.
Основные узлы:
Станина.
Маховик поперечного перемещения.
Рукоятка для обеспечения вращательного движения заготовки.
Маховик продольной подачи.
Стол
Заготовка.
Резцедержатель.
Ползун (долбяк).
Коробка скоростей.
Рукоятка переключения скоростей работы долбяка.
Вертикальная колонка.
Панель управления.

## Slide 7
Долбежные станки различаются по:
1. Материал обработки:
2. Масса станка:
3. Управление подачей станка:
4. Мощность приводного электродвигателя.
5. Диапазон частот рабочего хода долбяка, регулируемых коробкой скоростей.
6. Максимальные габаритные размеры обрабатываемой детали.
7. Максимальное режущее усилие, создаваемое ползуном.
8. Точность обработки.

## Slide 8
Несколько основных операций, которые характерны для выполнения на долбежном станке:
создание отверстий различной формы, которые невозможно или сложно нарезать с использованием токарных или фрезерных операций;
нарезание зубьев шестерен и зубчатых колес при помощи особого резца (рис. 4);
создание шлицевых поверхностей, как внутренних, так и наружных;
выдалбливание шпоночных пазов различной формы (рис. 5);
вырезание сложных форм в труднодоступных местах с использованием фасонных резцов.
Рисунок 4. Резец долбежного станка для нарезания зубьев.
Рисунок 5. Создание шпоночного паза при помощи долбежного станка.

## Slide 9
Протяжные станки
Протяжные станки предназначены для точной обработки внутренних (замкнутых) и наружных (открытых) поверхностей различного профиля.
Внутреннее протягивание
Наружное протягивание

## Slide 10
Протяжные станки делят по следующим признакам:
По назначению
По степени универсальности
По направлению и характеру рабочего движения

## Slide 14
Горизонтально-протяжные станки непрерывного действия.

## Slide 15
Способы закрепления протяжек на станках