## Slide 1: Тема 3.6 Резьбообрабатывающие и зубообрабатывающие станки

## Slide 2
1. Методы образование профиля зуба зубчатого колеса
Виды зубчатых зацеплений:
цевочное,
с круглым зубом (Новикова),
эвольвентное
Основные методы получения зубчатых колес:
обработка резанием (копирования или обката)
отливкой или штамповкой,
накатыванием.

## Slide 3
Движения станка для выполнения обработки:
Главное движение, V
Движение подачи, S
Движение деления

## Slide 4
2. Компоновка и устройство зубодолбежных станков
На зубодолбежных станках обрабатываются цилиндрические зубчатые колеса наружного и внутреннего зацепления с прямыми, винтовыми и шевронными зубьями, блоки зубчатых колес, зубчатые муфты, рейки, колеса с буртиками, копиры и храповые колеса.
Зубодолбежные станки работают по методу обкатки.
Горизонтальные зубодолбежные станки при нарезании шевронных зубчатых колес работают двумя долбяками.
Разновидности вертикальных станков:
радиальное врезание долбяка производится перемещением суппорта,
перемещением стола с заготовкой.
Режущим инструментом может быть зуборезный долбяк или зуборезная рейка.

## Slide 5
Формообразование на зубодолбежном станке эвольвентного профиля зубьев обрабатываемых колес достигается методом обкатки двух цилиндрических колес.
Профиль одного зубчатого колеса образуют кромки зубьев режущего инструмента — долбяка. Долбяк считают ведущим колесом.
Второе зубчатое колесо — заготовка.
Вращение заготовки называется делительным движением.

## Slide 6
1 – станина
2 – стол
3 – долбяк
4 – пульт управления
5 – стойка
6 – суппорт
7 – коробка подач
8 – коробка скоростей

## Slide 7
главное движение — возвратно-поступательное перемещение долбяка в вертикальной плоскости;
движение обката (делительное движение) — вращение долбяка и стола с заготовкой;
движение врезания радиальной подачи стола;
вспомогательные движения — быстрое вращение заготовки, работа счетного механизма, управляющего автоматическим циклом обработки, механизм отвода долбяка при обратном ходе.

## Slide 8
3. Компоновка и устройство зубофрезерных станков
Режущий инструмент: дисковые модульные фрезы, червячные модульные фрезы, имеющие обычно форму архимедовых червяков.
Зубофрезерные станки по положению оси нарезаемого колеса делятся на вертикальные и горизонтальные, а по методу обработки — на работающие по схеме копирования и схеме обкатки.

## Slide 9
- главное движение — вращение фрезы В1, регулируемое специальной передачей uv;
- вращение заготовки В2 или В3, согласованное с вращением фрезы В1 (движение обката);
- перемещение суппорта с фрезой вдоль оси стола и заготовки s, настраивается органом uз;

## Slide 11
Pz = πmz/sinβ
Где:
m – модуль нарезаемого зуба
z – число нарезаемых зубьев

## Slide 13
4. Методика кинематической настройки зубофрезерного станка.
При наладке зубофрезерного станка выдерживается очередность выполнения работ:
настройка гитар главного движения, подач, деления и дифференциала;
установка инструмента;
установка угла наклона суппорта;
установка заготовки;
установка упоров глубины и длины фрезерования;
установка переключателей на панели управления.

## Slide 14
Настройка кинематических цепей станка производится в следующем порядке.
Установка скорости резания.
Установка продольной подачи.
Настройка гитары деления.
Установка инструмента.
Установка угла наклона суппорта.
Установка упоров.

## Slide 15
5. Станки для обработки конических зубчатых колес с прямым и круговым зубом.

## Slide 25
6. Схемы зубошлифовальных станков для обработки цилиндрических зубчатых колес
Зубошлифовальные станки используются для получения более правильной формы зуба и снижения шероховатости его поверхности у закаленных цилиндрических и конических колес.

## Slide 29
7. Резьбообрабатывающие станки.