## Slide 1: Тема 4.1 Автоматические линии станков

## Slide 2
Автоматическими называют поточные линии станков и агрегатов, связанных в единую систему, в которой весь комплекс технологических процессов происходит без прямого участия рабочего.
Область применения автоматических линий (АЛ) – массовое производство устойчивых по конструкции изделий.

## Slide 3
В состав автоматической поточной линии (АПЛ) входят следующие элементы:
автоматическое оборудование для выполнения технологических операций;
механизмы для ориентировки, установки и закрепления изделий на оборудовании;
устройство для транспортировки изделий в зону обработки;
контрольные машины и приборы;
средства загрузки и разгрузки;
аппаратура и приборы системы управления АПЛ;
устройства смены инструмента и оснастки;
устройства удаления отходов;
устройство обеспечения необходимыми видами энергии;
устройства обеспечения смазочно-охлаждающими жидкостями и их удаления и т.д.

## Slide 4
Классификация автоматических линий
Признак | Наименование и краткая характеристика
Гибкость | Жесткие не переналаживаемые АЛ Переналаживаемые АЛ Гибкие АЛ
Кинематическая связь агрегатов (оборудования) АЛ | с жесткой связью агрегатов с гибкой связью агрегатов

## Slide 5
По непрерывности действия обрабатывающих инструментов или среды на объект обработки АЛ делятся на:
· непрерывные
· дискретные (с паузами)
По непрерывности транспортирования обрабатываемых объектов АЛ различают на:
· непрерывные
· дискретные (шаговые)
По виду связи между станками (агрегатами) АЛ бывают:
· сблокированные (с жесткой связью)
· не сблокированные (с гибкой связью)

## Slide 6
Сблокированная автоматическая линия - это АЛ, в которой автоматический транспорт и система управления объединяют работу встроенного технологического оборудования общим циклом.
Рис. 6.2. Схемы сблокированной (а) и не сблокированной (б) автоматических линий:
1 — накопитель первичной загрузки;
2 — станки;
3 — транспортер;
4 — заготовки;
5 — накопители;
I, II, III — номера участков

## Slide 7
Не сблокированная автоматическая линия — это АЛ, в которой автоматический транспорт и система управления обеспечивают в определенных пределах независимый цикл работы каждой едини­цы встроенного технологического оборудования.
Рис. 6.2. Схемы сблокированной (а) и не сблокированной (б) автоматических линий:
1 — накопитель первичной загрузки;
2 — станки;
3 — транспортер;
4 — заготовки;
5 — накопители;
I, II, III — номера участков

## Slide 8
Межоперационный задел составляют заготовки, расположенные между двумя станками (или участками) АЛ и предназначенные для обеспечения бесперебойной работы станков (или участков) при их различной производительности или в случае поломки одного из них.
Устройство для приема, хранения и выдачи межоперационного задела, расположенное между станками или между участками станков АЛ, называется накопителем заделов.
Рис. 6.3. Схемы автоматических линий с накопителями,
расположенны­ми между станками (а) и между участками (б):
1 — накопители;
2 — станки;
3 — первичные накопители в начале АЛ;
4 — накопители обработанных деталей в конце АЛ

## Slide 9
По виду обрабатываемых изделий различают АЛ для обработки корпусных деталей, валов (прямоосных, коленчатых, распределительных), дисков, деталей подшипников и др.
По характеру транспортирования изделий АЛ делятся на спутниковые и бесспутниковые

## Slide 10
Спутниковая АЛ такая, в которой заготовки базируются, обрабатываются и транспортируются на приспособлениях-спутниках (ПС).
Рис. 6.4. Однопредметная автоматическая линия для обработки корпуса
клапана с приспособлением-спутником:
1, 7, 8 — станки;
2, 3, 5, 10 — шаговые конвейеры;
4 — обрабатываемая деталь;
6 — ПС;
9 — стол;
А — позиция контроля и загрузки-выгрузки;
Б, В, Г, Д -рабочие позиции

## Slide 11
По типу встроенных станков различают АЛ из
универсальных (автоматов или полуавтоматов),
специальных ,
агрегатных станков.
По способу передачи изделий со станка на станок различают следующие АЛ:
со сквозным транспортированием через рабочую зону;
с верхним транспортированием;
с боковым (фронтальным) транспортированием;
с комбинированным транспортированием.

## Slide 12
По числу типов одновременно обрабатываемых деталей АЛ делятся на
однопредметные,
многопредметные.
По числу потоков АЛ бывают
однопоточные,
многопоточные.

## Slide 13
По ветвлению потоков АЛ делятся на:
неветвящиеся,
ветвящиеся.
По расположению оборудования АЛ различают
замкнутые,
незамкнутые.

## Slide 14
По технологическому назначению различают АЛ
механообрабатывающие,
механосборочные, сборочные,
заготовительные, штамповочные,
термические,
контрольно-измерительные,
электроэрозионные,
упаковочные,
консервационные,
комплексные.

## Slide 15
Требования к деталям и заготовкам:
технологичность
должны иметь удобные базы для установки и фиксации в приспособлениях
конструкция детали должна отвечать требованиям ритмичной обработки
совмещение операций

## Slide 16
Цехи и заводы-автоматы
Цехом-автоматом принято называть несколько автоматических линий, объединенных транспортной системой и снабженных единой системой управления.
Заводом-автоматом называют предприятие, на котором весь производственный процесс вместе с подготовкой производства, управлением технологическими процессами, учетом автоматизирован.

## Slide 17
Автоматизированные цехи классифицируют по основному типу используемого оборудования:
цехи из унифицированного оборудования,
из станков с программным управлением,
из типового и специального оборудования.

## Slide 18
Рис. 138. Структурная схема цеха-автомата для обработки головок и блоков цилиндров двигателя автомобиля

## Slide 20
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

## Slide 21
Рис. 105. Модернизация токарного станка
На первом этапе модернизировали суппорт 5 станка.
Второй этап включал механизацию загрузки станка
Третий этап заключался в механизации крепления заготовки в патроне станка.
На четвертом этапе механизировали заднюю бабку 14.

## Slide 22
Рис. 106. Схема автоматизированного токарного станка
Рис. 107. Автоматизированное гидропластное устройство

## Slide 24
Рис. 109. Автоматизация цикла обработки при прорезке шлиц на кольцах
Рис. 110. Автоматизация вспомогательных операций на сверлильном станке

## Slide 27
Рис. 114. Схема компоновки многопозиционных станков-полуавтоматов из нормализованных элементов