## Slide 1: Тема 4.3. Гибкие производственные системы

## Slide 2
Гибкая производственная система (ГПС) — совокупность или отдельная единица технологического оборудования и системы обеспечения его функционирования в автоматическом режиме, обладающая свойством автоматизированной переналадки на производство изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик.

## Slide 3
Основой появления ГПС явилось создание:
оборудования с числовым программным управлением;
устройств автоматического хранения, поиска, транспортирования и установки изделий, использующих компьютерную технику управления;
надежной и дешевой компьютерной техники.
ГПС
ГПМ-гибкий производственный модуль
ГАУ – гибкий автоматизированный участок
ГАЦ- гибкий автоматизированный цех
ГАЗ- гибкий автоматизированный завод

## Slide 4
Основные составляющие ГПС
Рис. 1. Структурная схема простейшей гибкой производственной системы
Рис. 2. Схема гибких производственных структур

## Slide 5
Гибким производственным модулем (ГПМ) называется единица технологического оборудования (один или несколько объединенных одной задачей станков), автоматически осуществляющая технологические операции в пределах ее технических характеристик, способная работать автономно и в составе гибких производственных систем или гибких производственных ячеек.

## Slide 6
Гибкой производственной ячейкой (ГПЯ) называется совокупность взаимосвязанных автомати-зированных систем, обеспечивающих управление технологическим процессом, перемещением предметов производства и оснастки.
ГПЯ включает:
автоматизированную систему управления технологической подготовкой производства (АСУТПП);
автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП);
автоматизированную систему управления технологическим оборудованием (АСУТО);
автоматизированную систему научных данных (АСНД);
автоматизированную транспортно-складскую систему (АТСС);
автоматизированную систему инструментального обеспечения (АСИО);
систему автоматического контроля (САК);
автоматизированную систему удаления отходов (АСУО) и др..

## Slide 7
ГПС по назначению классифицируют:
1. комплектности изготовления изделий
операционная;
предметная;
узловая;
2. методам обработки, формообразования, сборки и контроля;
3. разновидности обрабатываемых изделий:
высокой гибкости;
средней гибкости;
малой гибкости.
4. уровню автоматизации:
высокая степень автоматизации;
средняя степень;
малая степень.

## Slide 8
Автоматизированная транспортно-складская система ГПС
Межцеховые;
Цеховые;
Локальные.
Выбор оборудования зависит:
от транспортно-технологических
характеристик груза
от класса груза

## Slide 9
Система автоматического контроля и измерения
Автоматизированный контроль качества обработки и подналадка режимов или режущего инструмента позволяют:
реализовать необходимую точность обработки с учетом состояния системы станок — приспособление — инструмент — деталь;
получить информацию о точности установки заготовки на станке, о точности установки режущего инструмента и его размерном износе;
автоматически контролировать поверхность заготовки детали непосредственно на станке и по результатам измерения ввести соответствующую коррекцию величины износа инструмента;
определить фактические размеры заготовки с целью автоматического расчета соответствующих режимов обработки

## Slide 10
Типовые компоновки ГПМ
Рис. 5. Гибкий производственный модуль токарного типа
Рис. 6. ГПМ со станком 16К20Ф3Р и роботом напольного типа М20П.40.01

## Slide 11
Рис. 7. Вариант станочного модуля для обработки тел вращения
Рис. 8. Схема гибкого производственного участка

## Slide 12
Экономические предпосылки внедрения ГПС
Фирма «Вольво» (Швеция) в 1983 г.
выпустила 105 тыс. автомобилей при общем числе занятых 5800 человек,
т. е. в среднем 18 автомобилей в год на одного занятого.
При использовании ГПС в 1990 г.
выпустила 30 тыс. автомобилей при общем числе занятых 600 человек,
т. е. 50 автомобилей в год на одного занятого.
Производительность завода фирмы «Дженерал Моторс» по проекту «Сатурн» на основе технологии ГПС составляет 400-500 тыс. автомобилей в год при общем числе занятых 6 тыс человек,
что составляет более 80 автомобилей в год на одного работника.
Внедрение ГПС значительно повышает производительность труда, позволяет уменьшить число работающих.