## Slide 1: Тема 3.1 Станки токарной группы

## Slide 2: Карусельные станки
Карусельные станки применяют для обработки заготовок тяжелых деталей большого диаметра, но сравнительно небольшой длинны.
На них можно обрабатывать и растачивать цилиндрические и конические поверхности, подрезать торцы, подрезать кольцевые канавки, сверлить, зенкеровать, развертывать и др.

## Slide 3
Главным движением резания является вращение стола, несущего заготовку, движениями подачи – горизонтальное и вертикальное перемещения суппорта.
К вспомогательным движениям относятся быстрое вертикальное перемещение поперечины, поворот револьверной головки и др.
Вертикальная подача бокового суппорта используется для обработки наружных поверхностей различного профиля, а горизонтальная – для прорезания канавок, снятия фасок и т.д. Горизонтальная подача вертикального суппорта используется для обработки торцовых плоскостей, вертикальная подача его – для обработки наружных и внутренних поверхностей.
По компоновке карусельные станки подразделяют на одно- и двухстоечные.

## Slide 6
Характеристики станков токарно-карусельной групп:
мощность станка;
количество скоростей и диапазон частоты вращения планшайбы;
угол поворота ползуна вертикального суппорта;
величина максимального перемещения суппортов оборудования в горизонтальном и вертикальном направлениях;
максимальные размеры подвергаемой обработке детали (высота, диаметр);
максимальная величина перемещения поперечины (для двухстоечных станков);
размеры планшайбы.

## Slide 7
Системы ЧПУ устанавливают на одностоечные карусельные устройства, что позволяет использовать такое оборудование для обработки деталей со сложной конфигурацией, характеризующихся наличием как прямолинейных, так и криволинейных образующих.

## Slide 8
Модели отечественного токарно-карусельного оборудования
История отечественных станков токарно-карусельного типа началась в 1935 г., когда на Краснодарском станкостроительном заводе имени Г.М. Седина был выпущен первый такой агрегат.
К наиболее популярным моделям оборудования от данного производителя относится станок 1516. Данная модель одностоечного станка (наряду с моделью 1512) относится к категории универсальных токарно-карусельных устройств, предназначенных для обработки заготовок из черных и цветных металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства.

## Slide 9
Выпускались на заводе имени Г.М. Седина и двухстоечные станки токарно-карусельной группы.
Среди характеристик станка данной модели являются:
возможность изменять направление вращения планшайбы (реверс);
наличие в конструкции двух верхних суппортов поворотного типа.
модель 1525.

## Slide 10
Популярные зарубежные станки токарно-карусельной группы
5231, 5240, 5250, 52630
Данные модели относятся к категории токарно-карусельного оборудования двухстоечного типа, по своим техническим характеристикам они во многом похожи на станки завода им. Г.М. Седина. Эти устройства позволяют с достаточно высокой точностью осуществлять токарную обработку заготовок, характеризующихся как простой, так и сложной конфигурацией.

## Slide 11
5110, 5116, 5123, 5125, 5131
Это одностоечные модели токарно-карусельного оборудования, мощность которого варьируется от 22 до 45 кВт.
На агрегатах данных моделей установлена упрощенная система ЧПУ – цифровая индикация, с помощью которой управление работой токарно-карусельного станка становится более удобным, простым и эффективным.

## Slide 12
Токарные многорезцовые станки
1. Резцы на переднем суппорте.
2. Резцы на заднем суппорте.
3. Деталь.
4. Плита управления передним суппортом.
Рис. 1. Обработка на многорезцовом станке
Токарные многорезцовые станки предназначены для обработки (в патроне или в центрах) деталей типа ступенчатых валиков, блоков шестерен и т.п. в условиях серийного и массового производства.

## Slide 13
Токарные автоматы и полуавтоматы
Назначение и классификация
Автоматом называется станок, в котором автоматизированы все основные и вспомогательные движения, необходимые для выполнения технологического цикла обработки заготовки, а также загрузка заготовки и выгрузка обработанной детали.
Полуавтоматом называется станок, в котором автоматизированы все основные и вспомогательные движения, составляющие цикл обработки одной заготовки.

## Slide 14
Токарные автоматы и полуавтоматы используют для обработки заготовок сложной формы из прутка и штучных заготовок в условиях крупносерийного и массового производства.
1М10ДА Общий вид токарного станка

## Slide 15
По способу обработки токарные автоматы и полуавтоматы подразделяются на:
фасонно-отрезные,
продольного точения,
токарно-револьверные,
многорезцовые и копировальные.
По способу управления рабочим циклом автоматы подразделяют на:
С одним распределительным валом, равномерно вращающимся в течение всего цикла обработки;
С распределительным валом, управляющим с малой скоростью вращения рабочими ходами и с большой скоростью холостыми ходами;
С распределительным валом, скорость вращения которого меняется во время цикла обработки, и со вспомогательным валом, вращающимся с постоянной скоростью.

## Slide 16
Одношпиндельные фасонно-отрезные автоматы
Применяют для изготовления из прутка мелких деталей простой формы в условиях крупносерийного и массового производства.

## Slide 17
Одношпиндельные автоматы продольного точения
Автоматы продольного точения предназначены для изготовления из прутка высокоточных деталей относительно большой длины и малого диаметра в условиях массового производства.

## Slide 18
Одношпиндельные токарно-револьверные автоматы
Используют для изготовления деталей сложной конфигурации в условиях массового производства.

## Slide 19
Многошпиндельные токарные полуавтоматы и автоматы
По сравнению с одношпиндельными многошпиндельные автоматы и полуавтоматы обеспечивают белее высокую степень концентрации обработки, что способствует повышению их производительности, уменьшению станкоемкости, сокращению площади, занимаемой оборудованием.
По принципу работы автоматы подразделяют на:
автоматы параллельного действия
автоматы последовательного действия.

## Slide 20
Многошпиндельные токарные автоматы и полуавтоматы широко применяют в серийном и массовом производстве.
Их подразделяют:
по назначению – на универсальные и специализированные;
по виду заготовки – на прутковые и патронные;
по расположению шпинделей – на горизонтальные и вертикальные.

## Slide 21
Специализированные токарные станки
Эти станки отличаются высокой жесткостью, что в сочетании с большой мощностью привода позволяет полностью использовать возможности оснащенного твердым сплавом инструмента.

## Slide 23
Токарно-винторезные станки с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ классифицируют по следующим признакам:
расположению оси шпинделя (горизонтальные и вертикальные);
числу используемых в работе инструментов (одно- и много-инструментальные) и способам их закрепления (на суппорте, в револьверной головке, в магазине инструментов);
виду выполняемых работ (центровые, патронные, патронно-центровые, карусельные, прутковые);
степени автоматизации (полуавтоматы и автоматы).

## Slide 24
Токарный патронно-центровой станок с оперативной системой ЧПУ
Станок применяют в единичном, мелкосерийном и среднесерийном производствах

## Slide 25
Токарный патронно-центровой станок с контурной системой ЧПУ
Станок предназначен для токарной обработки в единичном, мелкосерийном и серийно производствах.
На станке выполняют обработку наружных и внутренних поверхностей заготовок типа тел вращения со ступенчатым или криволинейным профилем, а также для нарезания резьб.

## Slide 26
1П420ПФ40 Станок токарно-револьверный с ЧПУ
Предназначен для выполнения токарной и сверлильно-фрезерной обработки деталей из прутка диаметром до 50 мм в автоматическом цикле и штучных заготовок диаметром до 200 мм в полуавтоматическом цикле в условиях мелкосерийного и серийного производства.

## Slide 27
1П756ДФ3 Станок токарный патронный с ЧПУ
Станок 1П756ДФ3 предназначен для обработки деталей в патроне со ступенчатым и криволинейным профилями в условиях мелкосерийного и серийного производства
Полуавтомат 1П756ДФ3 высоко- механизирован, удобен в управлении, обладает достаточной жесткостью, виброустойчивостью и высокой точностью